|  |  | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ» |
| --- | --- | --- |

199106, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВАСИЛЬЕВСКИЙ ОСТРОВ, 21-АЯ ЛИНИЯ, Д.8А

ТЕЛЕФАКС: (812) 324-88-45, (812) 324-88-83, www.dortexkom.ru E-mail: texkom@peterstar.ru

Гидравлический инструмент для забивания труб, столбов, шпунта

Технические характеристики:

| Масса без шлангов и адаптера | 37 кг |
| --- | --- |
| Шестигранник | наконечник 32х160 мм |
| Расход масла | 28-40 л/мин |
| Рабочее давление | 105-125 бар |
| Макс.обратное давление в возвратной линии (измерено на копере для забивания столбов) | 15 бар |
| Установка давления перепускного клапана (макс.) | 160 бар |
| Частота ударов при 40л/мин | 22Гц (1320 1/min) |
| Энергия удара | 140-160Дж |
| Соединения "P" (насос) и "Т" (бак) | Стандарт 1/2 "BSP (3/4 "JIC) |
| Необходимая охлаждающая способность (при использовании альтернативного источника мощности) | 2 кВт |
| Уровень вибрации (ISO 8662-5) | a=14,2 m/s2 (H/A) |
| Уровень звукового давления, 1 м (ISO 11203) | LPA=93 дБ |
| Измененный уровень мощности звука (2000/14/EC) | LWA=108дБ |
| Гарантированный уровень мощности звука (2000/14/EC) | LWA=111дБ |

|  |  | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ» |
| --- | --- | --- |

199106, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВАСИЛЬЕВСКИЙ ОСТРОВ, 21-АЯ ЛИНИЯ, Д.8А

ТЕЛЕФАКС: (812) 324-88-45, (812) 324-88-83, www.dortexkom.ru E-mail: texkom@peterstar.ru

Гидравлический инструмент для забивания труб, столбов, шпунта

Гидравлический копер для забивания шпунта, столбов и труб Atlas Copco LPD предназначен для погружения и установки в грунт различных шпунтов, стальных профилей, труб и др. Используется строительными и дорожно-строительными компаниями при проведении укрепления берегов рек и водоемов, склонов, откосов и оврагов, установки заборов и ограждений, дорожных знаков и указателей, стоек барьерных дорожных ограждений, деревянных свай, получении проб грунта и др.

Также, применение ручного гидравлического инструмента для забивания позволяет во многих случаях отказаться от использования крупногабаритной дорогостоящей строительной техники и мотобуров, делая работу более эффективной и экономически целесообразной.

Для работы гидравлического молота для забивания труб и столбов LPD требуется источник гидравлической жидкости с производительностью до 30 л/мин и рабочим давлением до 125 атм. Для максимальной мобильности, надежности и удобства эксплуатации оборудования, источником энергии обычно выступает гидравлическая станция с соответствующими характеристиками, оснащенная бензиновым двигателем Honda.

Гидроинструмент для забивки может быть оснащен клапаном дистанционного управления или встроенным регулировочным клапаном.

Гидравлический копер (молот) Atlas Copco LPD-HD-T – модель со встроенным клапаном.

Гидравлический молот (копер) Atlas Copco LPD-HD-RV – модель с дистанционным клапаном.

Для забивания различных труб и профилей в грунт с помощью гидравлического столбостава используются как стандартные, так и самодельные круглые, прямоугольные или универсальные адаптеры. Работа инструмента происходит следующим образом. Адаптер фиксируется на передней части гидравлического копра LPD, затем копер подключается к источнику гидравлической жидкости через питающие рукава. Молот устанавливается вертикально на погружаемое изделие или поднимается в вертикальное положение вместе с ним. Далее происходит активизация пускового устройства, приводящая к ударам бойка гидромолота по забиваемой конструкции до погружения ее на требуемую глубину.

В условиях работы при низкой температуре окружающей среды молот для забивания столбов необходимо прогреть, используя его не на максимальной мощности в течение нескольких минут. Перед началом работ по забиванию труб и столбов необходимо произвести изучение грунтов, которые предстоит пробивать. В них могут находиться электрические и телефонные кабели, водопроводные, канализационные и газовые трубы, каменные валуны, крупногабаритные предметы. При ударе столба о скрытый подземный предмет требуется немедленно остановить гидрокопер и убедиться в безопасности продолжения работ.

При работе инструмента для забивания необходимо соблюдать правила техники безопасности, а именно не опираться на гидравлический молот, чтобы не потерять опору в случае внезапного падения погружаемой сваи или шпунта.

Купить гидравлический молот для забивания шпунта, труб и столбов Вы можете у нашей фирмы, позвонив по телефонам или прислав заявку по электронной почте. Также Вы можете получить консультации по эксплуатации и техническому обслуживанию гидравлических копров.